## Slide 1
BIOLOGICAL
BBM SYSTEM
Bici Stella
Brundu Francesco
Miraglia Giuseppe

## Slide 2
Area di interesse
Un sistema di monitoraggio per la temperatura e l’umidità all’interno
di una stanza climatizzata e isolata termicamente al fine di permettere
la corretta conservazione di semi.

## Slide 3
Requisiti di sistema (Must)
Il sistema deve essere in grado di rilevare la temperatura e l'umidità
e di verificare che:
  la temperatura media sia di 15°C.
  la temperatura non superi i 19°C.
  l’umidità media sia del 15%.
  l’umidità non superi il 17%.
Il sistema deve essere in grado di:
  dare una visualizzazione dei risultati del monitoraggio
  discriminare i valori rilevati dai sensori relativamente all’area monitorata
  funzionare correttamente internamente all’area d’interesse
  non interferire con il sistema preesistente

## Slide 4
Requisiti di sistema (Should/Could)
Il sistema deve essere in grado di:
  adattarsi alla rilocazione nella stanza delle sue componenti
  gestire un numero variabile di sensori per il rilevamento della temperatura e dell’umidità.
  auto-configurarsi al momento dell’aggiunta/rimozione di sensori dall’area d’interesse.

## Slide 5
Assunzioni
Il sistema non è ostacolato da eventuali:
  materiali usati per isolare l’area d’interesse
  altri sistemi presenti nell’area d’interesse
  ulteriori ostacoli fisici o barriere
Internamente all’area d’interesse è presente l’alimentazione elettrica
Internamente all’area d’interesse è presente un collegamento a Internet di tipo Ethernet

## Slide 6
Dalla stanza all’utente
Rilevatori e Sink
Serial Port Reader
Web Server & DB
Client & UI

## Slide 7
Architettura software (dislocazione)
I microcontrollori usati sono Motes MTM-CM3000 dotati di sensor-board MTS-E1000, di cui uno con funzionalità Sink

## Slide 8
Client & UI
Web Server & DB
Serial Port Reader
Standard 802.15.4
Campionamento
Unicast
nesC & TinyOS
Rilevatori e Sink

## Slide 9
Casi d’uso (1/4)
Primo avvio
    L’installatore avvia il sistema.
    Il sistema si auto-configura.
    Il sistema avvia le proprie funzionalità.

## Slide 10
Client & UI
Web Server & DB
DB communication
C#
USB
Serial Port Reader
Rilevatori e Sink

## Slide 11
Client & UI
PHP
MySqL
Apache
Web Server & DB
Serial Port Reader
Rilevatori e Sink
  USB
  C#
  DB communication

## Slide 12
Casi d’uso (2/4)
Aggiunta di un sensore all’area d’interesse e trasmissione dei dati
    L’utente aggiunge un sensore nell’area d’interesse
    2. Il sistema rileva l’aggiunta e si auto-configura
    integrando il sensore.
    Il sensore aggiunto invia i dati rilevati al sink il quale in attesa li riceve correttamente e in parallelo:
        Elabora i dati ricevuti e li invia sulla porta seriale;
        Si rimette in attesa per la ricezione di nuovi dati.
    Il sistema procede con la sua normale esecuzione.

## Slide 13
Grafico temperatura e umidità
Mappa sensori
Chart.js
Ajax
Jquery
Javascript
Client & UI
Web Server & DB
Serial Port Reader
Rilevatori e Sink

## Slide 14
Casi d’uso (3/4)
Richiesta e Visualizzazione dei dati monitorati dal
sistema
    1. L’utente richiede al sistema la visualizzazione dei dati.
    2. Il sistema restituisce i dati all’utente visualizzandoli attraverso l’apposita interfaccia grafica.
    3. L’utente visualizza e agisce sui risultati ottenuti.

## Slide 15
Casi d’uso (4/4)
Superamento soglie di temperatura e umidità
    Il sistema rileva un superamento delle soglie di temperature e/o umidità stabilite
    2. Il sistema invia una notifica dell’accaduto all’utente
    3. Il sistema prosegue con la sua normale esecuzione.

## Slide 16
BIOLOGICAL
BBM SYSTEM
Bici Stella
Brundu Francesco
Miraglia Giuseppe
Grazie